# ◆設計の考え方◆

・建築物の設計においては、施設用途や利用者特性、非常時の対応方法等を踏まえつつ、防火区画、防煙・排煙、避難計画等を総合的に検討する必要がある。

・まず火災や地震等の災害等の非常事態発生を高齢者、障害者等に速やかにかつ適切に伝達することが重要となる。特に視覚障害者や聴覚障害者等に情報提供を行うための配慮が重要となる。

・高齢者、障害者等の円滑な避難のためには、避難経路の動線計画をわかりやすいものとすること、高齢者、障害者等に避難方向等をわかりやすく情報提供することが必要である。

・さらに施設用途や規模等によっては、車椅子使用者等の避難に時間や支援を必要とするが、一時的に避難する火元と隔てられた空間とそこまでの経路を確保し、適切に誘導することも必要となる。

・情報伝達や避難誘導等については、建築設備だけに頼るのではなく、施設管理者等が適切な避難誘導方策等の検討や人員配置等の人的対応を図ることが求められる。

# ◆設計のポイント◆

・避難のための動線計画は、利用者にとって、わかりやすいものとする。

・避難施設となる屋内の通路には、車椅子使用者が円滑に利用できる有効幅員、ゆとりある空間を確保し、原則として段を設けない。

・階段を利用して避難することが難しい車椅子使用者等が、非常時に待避し、安全に救助を待つためのスペースを設けることが望ましい。

・視覚障害者、聴覚障害者等に対応した非常用警報装置や避難誘導のための案内表示・情報伝達設備を設ける。

２．１３．１ 避難設備・施設の設計標準

# （１）有効幅員、空間の確保等

## ①　避難経路の空間の確保等

・車椅子使用者の通行の支障になるだけでなく、高齢者や妊婦、肢体不自由者等がつまずいて転倒する危険性があるため、避難経路となる屋内の通路には段を設けない。

留意点：避難経路の段

・段は、高齢者、障害者等には通行の支障となり、特に緊急時にはより深刻な障害となる。したがって屋内の通路の避難経路には段を設けない。

留意点：バルコニー

・バルコニーを連続させ、隔板を高齢者、障害者等が破りやすくすると、避難上有効で

ある。

・利用居室や屋内の通路から段差なしに出入りでき、車椅子使用者が通行可能な幅員のバルコニーを設けると、車椅子使用者もより避難しやすくなる。

## ②　一時待避スペースの確保等

・施設規模・用途等を考慮した上で、安全に救助を待つための一時待避スペースを設けることが望ましい。

・一時待避スペースは、階段の踊場、階段に隣接したバルコニー、階段付室等の一部に、避難動線の妨げとならないように設け、その旨表示する。

・一時待避スペースの構造は、十分な耐火性能や防火性能等を有するものとする。

・一時待避スペースには、車椅子使用者が待避するのに十分な空間を確保する。

＜階段の一時待避スペースの例＞		＜バルコニーの一時待避スペースの例＞

＜付室内の一時待避スペースの例＞

留意点：防火戸等の柱・枠

・エレベーターの防火区画を乗降ロビーに設けた防火戸で行う場合、防火戸の枠や柱が視覚障害者の歩行の障害になるだけでなく、衝突の危険がある。

・そのため、できる限り設けない区画設計が望ましい。

・エレベーターの防火区画を乗降ロビーに設けた防火戸で行う場合、防火戸や防火シャッターの柱や枠が避難を妨げないようにすることが望ましい。

＜設計例＞

# （２）部品、設備等

・一時待避スペースには、助けを求めたり状況を伝えたりするために、中央管理室又は防災センターに連絡可能なインターホンを設けることが望ましい。

# （３）案内表示、情報伝達設備

## ①　一時待避スペースの表示

・一時待避スペース設ける場合は、出入口の戸等に一時待避スペースである旨の標識及び文字板を設ける。

・標識には補足表示板を設けることが望ましい。

・表示板等については、２．１４ Ｇ 案内表示を参照。

＜一時避難エリア標識及び補足表示板の例＞

出典：高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策：東京消防庁

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-yobouka/data/high-rise03.pdf

＜一時避難エリアである旨を記した文字板の例＞

出典：高層建築物等における歩行困難者等に係る避難安全対策：東京消防庁

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/hp-yobouka/data/high-rise03.pdf

## ②　火災警報装置

・火災警報装置を設ける場合には光警報装置とする等、聴覚障害者に館内放送やアナウンス、サイレン等の音声情報を光・振動等による情報や文字等の視覚情報に変換して伝えることができるように配慮する。

・聴覚障害者等への非常時の情報伝達方法には、主に以下の方法がある。

・光警報装置（フラッシュライト等）の設置

・室内信号装置※の設置・貸出し等（ホテル又は旅館の客室等）

※ドアノック、ドアベルやインターホン、電話の着信、目覚まし時計のアラーム等の音等を感知して、時計等の受信機器の光の点滅（フラッシュ）や振動等により、視覚情報や体感情報として伝える機器

・電子メールや振動機能のついた携帯電話等、視覚障害者に対しては、音声読み上げ機能のついた携帯電話等を活用すること等も有効である。

・ホテル又は旅館の客室に設ける火災警報装置については、２．９．１客室の設計標準（３）⑤を参照。

留意点：火災の発生を視覚的に伝達する手段

・火災の発生を視覚的に伝達する手段としては、消防法施行規則（昭和36年自治省令第６号）で点滅機能を有する誘導灯が規定されているとともに、2016年には「光警報装置の設置に係るガイドライン」（平成28年９月６日付け消防予第264号）が策定されている。

・聴覚障害者に対応した火災警報設備等に関しては、「ユニバーサルデザインを踏まえた火災警報設備等の導入・普及のあり方に関する報告書」総務省消防庁（平成23年4月）の内容も参考となる。

・http://www.fdma.go.jp/concern/law/tuchi2809/pdf/280906_yo264.pdf

・http://www.fdma.go.jp/html/data/tuchi2304/pdf/230425-index.pdf

・一般社団法人 日本火災報知機工業会では、「光警報装置のおすすめ」のパンフレットを作成、公開している。

・https://www.kaho.or.jp/pages/jikaho/docs/poster/booklet-hikari-keihou-201708.pdf

留意点：外国⼈来訪者や障害者等に配慮した⽕災時等の情報伝達・避難誘導を⽬的とするデジタルサイネージ活⽤指針

・消防庁では、外国人来訪者や障害者等に対しても有効な情報伝達及び避難誘導を行うため、消防法令に規定されている消防用設備等や光警報装置を補完するものとしてデジタルサイネージの活用促進を図ることを目的として、「外国人来訪者や障害者等に配慮した火災時等の情報伝達・避難誘導を目的とするデジタルサイネージ活用指針」を2018年3月に作成した。

・本指針では、火災時等にデジタルサイネージを活用する際に「原則として対応することが望ましい基本的事項」と「各施設の実態や技術の発展状況等により可能であれば対応することが望ましい事項」が分けて記載されている。

・http://www.fdma.go.jp/neuter/about/shingi_kento/h29/gaikoku_hinan/houkoku/katsuyou_shishin.pdf

＜便所のフラッシュライト（光警報装置）＞			＜設計例＞

出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン　バリアフリー整備ガイドライン 旅客施設編　令和２年３月　国土交通省総合政策局安心生活政策課　p.155）

## ③　避難誘導のための情報伝達設備

・聴覚障害者に配慮し、文字表示・図記号等による誘導表示を設ける。

・視覚障害者等に配慮し、音声による誘導を行うことが望ましい。

・煙を避けるために低姿勢をとっても避難すべき方向がわかるよう、床面や腰の高さに、誘導灯や光点滅走行式避難誘導システム（一定の間隔で設置した光源列を火災時に避難方向に流れるように点滅させることで避難方向を示す装置）、蓄光性のある誘導タイル等を設置することが望ましい。

留意点：緊急避難時の誘導システム

・光走行式の緊急避難時の誘導システムは、聴覚障害者、弱視者（ロービジョン）だけでなく、誰にとっても有効である。

留意点：火災時の聴覚障害者の避難誘導

・火災時の聴覚障害者の避難誘導に関しては、「旅館・ホテルの火災時等における聴覚障害者への情報伝達手段のあり方」総務省消防庁（平成17年3月）の内容も参考となる。

＜点滅式誘導音付加誘導灯の例＞		＜点滅型誘導灯（点状直付型）＞

＜床埋め込み型誘導灯＞			＜設計例＞

## ④　非常放送設備

・非常放送設備を設置する建築物については、 視覚障害者・聴覚障害者に配慮した光、文字、音・音声等による非常放送設備を併設することが望ましい。

# Text boxes

・緊急時に車椅子使用者等が落ち着いて安全に避難できるよう、全階に直通する屋内階段に設けられた一時待避スペース（床面と壁面に一時待避スペースであることを表示している。）

・階段に連続して設けられ、車椅子使用者の一時待避スペースとして利用できるバルコニー

・特別避難階段の付室において、災害時の消防活動や避難動線の妨げとならない位置に設けられた、一時待避スペース

（官庁施設の例。壁面にはサイン表示と防災センターに連絡可能なインターホンが設置されている。）

一時避難エリア標識

１　形状　：正方形

２　大きさ：一辺１２㎝以上

３　色　　：下地ＪＩＳＺ９１０３の安全色の緑

シンボル白

４　材質　：堅牢で耐久性のあるもの。樹脂性が望ましい。

５そ　の他：灯火式とすることができる。

補足表示板

１　形状　：長方形

２　大きさ：長辺一時避難エリア標識と同一

短辺長辺の１/４程度

３　色　　：下地白

文字ＪＩＳＺ９１０３の安全色の緑

４　文字　：ゴシック体

５　材質　：堅牢で耐久性のあるもの。樹脂性が望ましい。

６　その他：灯火式とすることができる。

一時避難

エリア標識

補足表示板

１　形状　：長方形又は正方形

２　色　　：下地原則として白、文字原則として黒

３　材質　：堅牢で耐久性のあるもの。金属製が望ましい。※

４　点字　：ＪＩＳＴ０９２１に準ずること。

便房内（緊急時）

・火災時に避難方向が分かるよう、火災報知機と連動し、避難方向に向かって光が点滅するようになっている照明（手すり下に埋め込み）