## Slide 1: 盛土の滑動崩落対策
国土交通省 都市局 都市安全課
令和６年４月更新

## Slide 2
大規模盛土造成地滑動崩落防止事業（防災・安全交付金）
下記の各号に該当する地区で行われるものであること
盛土規制法（旧宅地造成等規制法）に基づく勧告（都道府県知事等が行う災害防止措置をとることの勧告）又は造成宅地防災区域の指定
（相当数の居住者等に危害を生ずる災害の発生のおそれが大きい一団の造成宅地）がなされた区域であること
② 地震時に滑動崩落するおそれの大きい大規模盛土造成地であって、次のいずれかに該当すること
ア）盛土部分の面積が3,000㎡以上 かつ 被害を受けるおそれのある家屋10戸以上
イ）盛土前の地盤面の勾配が20度以上 かつ 盛土高さ5ｍ以上 かつ 被害を受けるおそれのある家屋5戸以上
ウ）盛土高さ2m以上かつ家屋2戸以上（激甚災害指定、擁壁被害1万件以上等を満たす市町村の区域内に限る）
③ 滑動崩落により、道路、河川、鉄道、地域防災計画に記載されている避難地又は避難路に被害が発生するおそれがあること
要件
地方公共団体、宅地所有者等（間接補助）
交付金事業者
災害により現に被害を受けた造成宅地においても、上記の要件を満たす場合は、再度災害による被害拡大を防止するため、本事業を活用することができる。
事業の特徴
大地震時等における大規模盛土造成地の滑動崩落による宅地地盤の被害を防止するため、造成宅地の滑動崩落防止
対策を推進する。
事業概要
交付対象事業・基礎額
大規模盛土造成地の滑動崩落を防止するために行われる事業に要する費用： 国費率１/4 ※
（事業費は、対象区域面積1ha当たり1.6億円を限度とする。
ただし、盛土厚さ5m超で、「杭等により大規模な滑動崩落を抑止する工法」等の「特殊な工法」を行う場合は、その限度を超えて当該費用を補助対象事業費
に加算できるものとする。）
※熊本地震、北海道胆振東部地震又は能登半島地震により、被害を受けた造成宅地を復旧するため、地方公共団体が事業主体として行うものは１/２
※平成１９年４月１日以前に造成に着手された宅地で、以下①～③いずれかに該当するものについて地方公共団体が事業主体として行うものは１/２
① 立地適正化計画における防災指針に即して行われる場合
② 滑動崩落により家屋１０戸（避難路を有する場合は５戸）以上へ流出する場合
③ 震度５弱相当で滑動崩落する場合
滑動崩落防止事業 対策工事イメージ
地下水位
地 山
地下水排除工
間隙水圧排除工
アンカー工
擁壁
地表水排除工
抑止杭工
盛土
すべり面
（盛土の境界）

## Slide 3: 大規模盛土造成地滑動崩落防止事業について （R6.3時点）
 |  | 事業主体及び実施地区数 | 事業名
新潟県中越沖地震 （H19.7.16） | （新潟県） | 柏崎市１ | 宅地耐震化推進事業 （大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）
東日本大震災 （H23.3.11） | （岩手県） （宮城県） （福島県） （茨城県） （栃木県） | 一関市１ 仙台市１６０、塩竃市３、白石市２、亘理町１、 利府町１ 福島市１、郡山市２、いわき市２、須賀川市１、二本松市１、桑折町１、矢祭町１、石川町１、広野町１、鏡石町１、楢葉町１、西郷村４ ひたちなか市４、東海村２、鹿嶋市１ 矢板市３ （小計） 12市8町2村 195地区 | 造成宅地滑動崩落緊急対策事業
熊本地震 （H28.4.16）前震4.14 | （熊本県） | 熊本市９、宇土市１、益城町３９、大津町４、 御船町３、西原村１１ （小計） 2市3町1村 67地区 小規模宅地擁壁対策（熊本市、宇土市、阿蘇市、美里町、大津町、御船町、益城町、甲佐町、山都町、西原村、南阿蘇村） （小計） 3市6町2村 | 宅地耐震化推進事業 （大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）
北海道胆振東部地震 （H30.9.6） | （北海道） | 札幌市３、北広島市１、厚真町２、安平町２ （小計）2市2町 8地区 | 宅地耐震化推進事業 （大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）
※調査による事前対策 | （北海道） （宮城県） （栃木県） （大阪府） （兵庫県） （山口県） | 札幌市１（R3-4） 仙台市１（R2-3） 宇都宮市３（R5～） 岬町１（H27-28）、河内長野市１（R4-5） 西宮市１（H28-29） 宇部市１（R4～） （小計）6市1町 9地区 | 宅地耐震化推進事業 （大規模盛土造成地滑動崩落防止事業）
被災した宅地の事後復旧が大半を占める。北海道胆振東部地震により１町が事業実施中。